## Slide 1: L2の世界と盗聴

## Slide 2: もくじ
IPアドレスとMACアドレス
レイヤー２の通信の流れ
誰なら盗聴できる？
L2スイッチ、L3スイッチとは

## Slide 3: IPアドレスとMACアドレス

## Slide 4: 2つの「アドレス」
IPアドレス
  ネットワーク上の「住所」みたいなもの。
  別なネットワークに移動したら変わる。
  IPv4とv6がある。
    IPv4の例：10.12.200.74
    IPv6の例：2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0000:11AB （今日はIPv4で説明します）
MACアドレス
  ネットワークインターフェース（LANのポートとか）1つごとに振られた識別番号。
  重複することは無い。変わることも無い。16進数で2桁×6の12桁。
  例：00:1A:2B:3C:4D:5E

## Slide 5: 今日のネットワーク
Internet
10.0.0.200
10.0.0.201
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ルーター
ハブ

## Slide 6: 今日のネットワーク
10.0.0.253
Internet
10.0.0.200
10.0.0.201
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
今日の目標
192.168.1.2から192.168..2まで
暗号化せずにパケットを送ったときに、
盗聴できるのは誰かを理解しよう！

## Slide 7: レイヤー2の通信の流れ

## Slide 8: L2（データリンク層）のデータの運び方
直接通信できるのは、ハブなどでつながっている範囲。 ルーターを超えて直接通信することはできない。
  ルーターの向こうと通信したい場合は、ルーターに取次ぎをお願いする。
  別な見方をすれば、ルーターは直接通信をブロックする関門。
直接通信できる範囲をブロードキャストドメインと言う。
  ブロードキャストドメイン内は、IPアドレスの前半を一致させる （例：192.168.1.**, 10.12.**.**）
あて先はMACアドレスで指定する。 IPアドレスはあて先として使用できない。

## Slide 9: 今日のネットワーク
直接通信できるのは、 ブロードキャストドメイン内だけ！
Internet
10.0.0.200
10.0.0.201
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン

## Slide 10: 今日のネットワーク
Internet
10.0.0.200
10.0.0.201
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
IPアドレス
192.168.1.2
今いるブロードキャストドメインは
192.168.1.**
ブロードキャストドメイン外に
通信するときは、
192.168.1.200
に頼む
ポイント
IPアドレス以外にも、
いろいろ設定されている
（この部分が間違っていたら
正常に通信できない！）
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン

## Slide 11: Step1
Internet
10.0.0.200
10.0.0.201
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
IPアドレス
192.168.1.2
今いるブロードキャストドメインは
192.168.1.**
ブロードキャストドメイン外に
通信するときは、
192.168.1.200
に頼む
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
192.168.1.2の思考：
今から192.168.2.2にパケットを送りたい。
自分がいるブロードキャストドメインは、 192.168.1.**。
ここに192.168.2.2は居ない。
ということは、うちの出口のルーターである
192.168.1.200に取次ぎを
お願いしないといけない。
よし、192.168.1.200に送ろう。
そのためには、192.168.1.200の
MACアドレスを知る必要がある。

## Slide 12: MACアドレスの調べ方（ARP）
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
……
……
……
……
To:皆様
From:00:01:4A:00:00:01
192.168.1.200さん、私にMACアドレスを
教えてください
……
ポイント
ハブは、渡されたものを
全方向にコピーして送る。
同じブロードキャストドメインにいる
関係ない人たちにも
このやり取り一式は届く。

## Slide 13: MACアドレスの調べ方（ARP）
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
……
To:00:01:4A:00:00:01
From:FC:72:88:11:22:22
私が192.168.1.200です
……
……
……
……
ポイント
ハブは、渡されたものを
全方向にコピーして送る。
同じブロードキャストドメインにいる
関係ない人たちにも
このやり取り一式は届く。

## Slide 14: ARP
送りたい相手のMACアドレスが分からない場合、 全員あてに「このIPアドレス持ってる人誰？MACアドレス教えて」と聞く。
このやり取りに使われるプロトコルを、 ARP（あーぷ、Address Resolution Protocol）という。
一度ARPで調べたMACアドレスは、しばらくキャッシュに保持されるので 通信するごとに毎回ARPする訳ではない。
  Windowsの場合、数分間保持される。

## Slide 15: Step1
Internet
10.0.0.200
10.0.0.201
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
IPアドレス
192.168.1.2
今いるブロードキャストドメインは
192.168.1.**
ブロードキャストドメイン外に
通信するときは、
192.168.1.200
に頼む
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
192.168.1.2の思考：
今から192.168.2.2にパケットを送りたい。
自分がいるブロードキャストドメインは、 192.168.1.**。
ここに192.168.2.2は居ない。
ということは、うちの出口のルーターである
192.168.1.200に取次ぎを
お願いしないといけない。
よし、192.168.1.200に送ろう。
そのためには、192.168.1.200の
MACアドレスを知る必要がある。
FC:72:88:11:22:33だと分かった。
FC:72:88:11:22:33あてに、
送りたいパケットを送ろう。

## Slide 16: イーサネットフレーム
192.168.2.2へ
192.168.1.2より
中身のデータデータデータデータ……
……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ………
パケット（IPパケット）
FC:72:88:11:22:33へ
00:01:4A:00:00:01より
192.168.2.2へ
192.168.1.2より
中身のデータデータデータデータ……
……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ………
イーサネットフレーム
ポイント
パケットはそのまま配送されず、
MACアドレスのあて先が書かれた
「封筒」に入って配送される。
この封筒に入った状態のデータを
イーサネットフレームと言う。

## Slide 17: Step1
Internet
10.0.0.200
10.0.0.201
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
IPアドレス
192.168.1.2
今いるブロードキャストドメインは
192.168.1.**
ブロードキャストドメイン外に
通信するときは、
192.168.1.200
に頼む
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ここまで
とどいた！

## Slide 18: L2（データリンク層）のデータの運び方（再掲）
直接通信できるのは、ハブなどでつながっている範囲。 ルーターを超えて直接通信することはできない。
  ルーターの向こうと通信したい場合は、ルーターに取次ぎをお願いする。
  別な見方をすれば、ルーターは直接通信をブロックする関門。
直接通信できる範囲をブロードキャストドメインと言う。
  ブロードキャストドメイン内は、IPアドレスの前半を一致させる （例：192.168.1.**, 10.12.**.**）
あて先はMACアドレスで指定する。 IPアドレスはあて先として使用できない。

## Slide 19: Step2
Internet
10.0.0.200
10.0.0.201
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ここまで
とどいた！
ルーティング情報
192.168.1.* は、下方向に直接接続されている
10.0.0.*は、上方向に直接接続されている
それ以外は、上方向にある10.0.0.200に 取次ぎを依頼する←これに該当する
パケットを受け取ったルーターは、
持っているルーティング情報に従って
そのパケットを適切な方向に送る。

## Slide 20: Step2
Internet
10.0.0.200
B8:C9:24:11:11:11
10.0.0.201
FC:72:88:11:22:34
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ルーターの思考：
このパケットは10.0.0.200に取次ぎを
お願いしないといけない。
そのためには、10.0.0.200の
MACアドレスを知る必要がある。
ルーティング情報
192.168.1.* は、下方向に直接接続されている
10.0.0.*は、上方向に直接接続されている
それ以外は、上方向にある10.0.0.200に 取次ぎを依頼する←これに該当する
パケットを受け取ったルーターは、
持っているルーティング情報に従って
そのパケットを適切な方向に送る。

## Slide 21: Step2
Internet
10.0.0.200
B8:C9:24:11:11:11
10.0.0.201
FC:72:88:11:22:34
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
……
To:皆様
From:FC:72:88:11:22:34
10.0.0.200さん、私にMACアドレスを
教えてください
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

## Slide 22: Step2
Internet
10.0.0.200
B8:C9:24:11:11:11
10.0.0.201
FC:72:88:11:22:34
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
To:FC:72:88:11:22:34
From:B8:C9:24:11:11:11
私が10.0.0.200です
……

## Slide 23: イーサネットフレーム
192.168.2.2へ
192.168.1.2より
中身のデータデータデータデータ……
……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ………
パケット（IPパケット）
FC:B8:C9:24:11:11:11へ
72:88:11:22:34より
192.168.2.2へ
192.168.1.2より
中身のデータデータデータデータ……
……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ………
イーサネットフレーム
ポイント
パケットはそのまま配送されず、
MACアドレスのあて先が書かれた
「封筒」に入って配送される。
この封筒に入った状態のデータを
イーサネットフレームと言う。

## Slide 24: Step2
Internet
10.0.0.200
B8:C9:24:11:11:11
10.0.0.201
FC:72:88:11:22:34
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ここまで
とどいた！

## Slide 25: Step3
10.0.0.200
B8:C9:24:11:11:11
Internet
10.0.0.201
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
B8:C9:24:11:11:12
192.168.2.2
B0:4F:13:AA:BB:00
192.168.2.3
B0:4F:13:AA:BB:11
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ルーティング情報
192.168.1.* は、下方向の 10.0.0.201の先にある
10.0.0.*は、下方向に直接接続されている
192.168.2.*は右方向に直接接続されている ↑これに該当する
それ以外は、上方向にある
パケットを受け取ったルーターは、
持っているルーティング情報に従って
そのパケットを適切な方向に送る。
ここまで
とどいた！

## Slide 26: Step3
10.0.0.200
B8:C9:24:11:11:11
Internet
10.0.0.201
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
B8:C9:24:11:11:12
192.168.2.2
B0:4F:13:AA:BB:00
192.168.2.3
B0:4F:13:AA:BB:11
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ここまで
とどいた！
……
To:皆様
From:B8:C9:24:11:11:12
192.168.2.2さん、私にMACアドレスを
教えてください
……
……

## Slide 27: Step3
10.0.0.200
B8:C9:24:11:11:11
Internet
10.0.0.201
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
B8:C9:24:11:11:12
192.168.2.2
B0:4F:13:AA:BB:00
192.168.2.3
B0:4F:13:AA:BB:11
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ここまで
とどいた！
……
To: B8:C9:24:11:11:12
From:B0:4F:13:AA:BB:00
私が192.168.2.2です
……
……

## Slide 28: イーサネットフレーム
192.168.2.2へ
192.168.1.2より
中身のデータデータデータデータ……
……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ………
パケット（IPパケット）
B0:4F:13:AA:BB:00へ
FC:B8:C9:24:11:11:12より
192.168.2.2へ
192.168.1.2より
中身のデータデータデータデータ……
……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ………
イーサネットフレーム
ポイント
パケットはそのまま配送されず、
MACアドレスのあて先が書かれた
「封筒」に入って配送される。
この封筒に入った状態のデータを
イーサネットフレームと言う。

## Slide 29: Step3
10.0.0.200
B8:C9:24:11:11:11
Internet
10.0.0.201
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
B8:C9:24:11:11:12
192.168.2.2
B0:4F:13:AA:BB:00
192.168.2.3
B0:4F:13:AA:BB:11
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ここまで
とどいた！

## Slide 30: L2（データリンク層）のデータの運び方（再々掲）
直接通信できるのは、ハブなどでつながっている範囲。 ルーターを超えて直接通信することはできない。
  ルーターの向こうと通信したい場合は、ルーターに取次ぎをお願いする。
  別な見方をすれば、ルーターは直接通信をブロックする関門。
直接通信できる範囲をブロードキャストドメインと言う。
  ブロードキャストドメイン内は、IPアドレスの前半を一致させる （例：192.168.1.**, 10.12.**.**）
あて先はMACアドレスで指定する。 IPアドレスはあて先として使用できない。

## Slide 31: 誰なら盗聴できる？

## Slide 32: 盗聴、以前に……
10.0.0.200
B8:C9:24:11:11:11
Internet
10.0.0.201
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
B8:C9:24:11:11:12
192.168.2.2
B0:4F:13:AA:BB:00
192.168.2.3
B0:4F:13:AA:BB:11
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ここまで
とどいた！
ここにも
とどいた！
ここにも
とどいた！
ここにも
とどいた！
ここにも
とどいた！
ここにも
とどいた！
ここにも
とどいた！
ここにも
とどいた！
ここにも
とどいた！
ここにも
とどいた！
ここにも
とどいた！
ここにも
とどいた！

## Slide 33: 非暗号化時の注意点
普通のハブ（リピーターハブ）を使用している場合、 パケットは通過するすべてのブロードキャストドメイン上の すべてのコンピュータに送り付けられてしまう。
盗聴し放題である。

## Slide 34: スイッチングハブ

## Slide 35: スイッチングハブ
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
……
……
……
……
To:皆様
From:00:01:4A:00:00:01
192.168.1.200さん、私にMACアドレスを
教えてください
……
ポイント
スイッチングハブはただのハブより賢く、
通過したイーサネットフレームの 差出元のMACアドレスの方向を覚える
00:01:4A:00:00:01
は左下方向ね…

## Slide 36: MACアドレスの調べ方（ARP）
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
……
To:00:01:4A:00:00:01
From:FC:72:88:11:22:22
私が192.168.1.200です
……
ポイント
スイッチングハブはただのハブより賢く、
通過したイーサネットフレームの 差出元のMACアドレスの方向を覚える
00:01:4A:00:00:01
は左下方向ね…
そのため、一度通過したものへの応答は
不要な方向に送らない

## Slide 37: ハブを全てスイッチングハブにしたら 盗聴できなくなるか →そうでもない（簡単に盗聴できる）

## Slide 38: ARPスプーフィング
10.0.0.200
B8:C9:24:11:11:11
Internet
10.0.0.201
FC:72:88:11:22:34
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
B8:C9:24:11:11:12
192.168.2.2
B0:4F:13:AA:BB:00
192.168.2.3
B0:4F:13:AA:BB:11
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
00:01:4A:AA:AA:AA
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
💀
すべてのハブをスイッチングハブにすれば、
基本的にパケットはこの経路にしか
送られないようになる。
10.0.0.200は
B8:C9:24:11:11:11

## Slide 39: ARPスプーフィング
10.0.0.200
B8:C9:24:11:11:11
Internet
10.0.0.201
FC:72:88:11:22:34
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
B8:C9:24:11:11:12
192.168.2.2
B0:4F:13:AA:BB:00
192.168.2.3
B0:4F:13:AA:BB:11
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
00:01:4A:AA:AA:AA
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
💀
盗聴者は、出口側のルーターのIPアドレスは 自分が持っているという嘘のARP応答を、
入口側のルーターに送り付ける。
ARP応答は後勝ちなので、入口側のルーターは
出口のルーターのMACアドレスが変わったと
認識してしまう。
To:FC:72:88:11:22:34
From:00:01:4A:AA:AA:AA
私が10.0.0.200です
10.0.0.200は
B8:C9:24:11:11:11
00:01:4A:AA:AA:AA

## Slide 40: ARPスプーフィング
10.0.0.200
B8:C9:24:11:11:11
Internet
10.0.0.201
FC:72:88:11:22:34
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
B8:C9:24:11:11:12
192.168.2.2
B0:4F:13:AA:BB:00
192.168.2.3
B0:4F:13:AA:BB:11
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
00:01:4A:AA:AA:AA
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
💀
盗聴者は、出口側のルーターのIPアドレスは 自分が持っているという嘘のARP応答を、
入口側のルーターに送り付ける。
ARP応答は後勝ちなので、入口側のルーターは
出口のルーターのMACアドレスが変わったと
認識してしまう。
10.0.0.200は
B8:C9:24:11:11:11
00:01:4A:AA:AA:AA
通信は、盗聴者のMACアドレスへ
送られることになる

## Slide 41: ARPスプーフィング
10.0.0.200
B8:C9:24:11:11:11
Internet
10.0.0.201
FC:72:88:11:22:34
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
FC:72:88:11:22:33
192.168.1.1
192.168.1.2
00:01:4A:00:00:01
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
B8:C9:24:11:11:12
192.168.2.2
B0:4F:13:AA:BB:00
192.168.2.3
B0:4F:13:AA:BB:11
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
00:01:4A:AA:AA:AA
10.0.0.12
10.0.0.72
10.0.0.253
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストドメイン
💀
盗聴者は、出口側のルーターのIPアドレスは 自分が持っているという嘘のARP応答を、
入口側のルーターに送り付ける。
ARP応答は後勝ちなので、入口側のルーターは
出口のルーターのMACアドレスが変わったと
認識してしまう。
10.0.0.200は
B8:C9:24:11:11:11
00:01:4A:AA:AA:AA
通信は、盗聴者のMACアドレスへ
送られることになる
盗聴者は傍受したパケットをさらに 本来の経路に送れば良い

## Slide 42: 非暗号化時の注意点
普通のハブ（リピーターハブ）を使用している場合、 パケットは通過するすべてのブロードキャストドメイン上の すべてのコンピュータに送り付けられてしまう。
盗聴し放題である。
ではスイッチングハブに変えれば盗聴できないかというと、 ARPスプーフィングという手口を使われたら結局盗聴できる。
この構成で盗聴を防ぐには、暗号化する、セグメンテーションを行う（ネットワーク自体を分ける）など、他の手法の導入が必要。

## Slide 43: 今日の答え
10.0.0.253
Internet
10.0.0.200
10.0.0.201
aa.bb.cc.dd
192.168.1.200
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.64
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.71
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.72
192.168.1.2から192.168..2まで
暗号化せずにパケットを送ったときに、
盗聴できるのはこの絵に描いてある全員！

## Slide 44: L2スイッチ、L3スイッチとは

## Slide 45: L2スイッチ
L2スイッチは、スイッチングハブを含む概念。
スイッチングハブは、低機能なL2SWの俗称。
名称 | 特徴
リピーターハブ | 来たイーサネットフレームを、単に他の全ポートに複製して転送する。
スイッチングハブ | L2スイッチの一種。 MACアドレスの「方向」をある程度記憶し、不要な方向には転送しない機能を持つが、 管理機能を持たないものを指すことが多い。
L2スイッチ | スイッチングハブの機能に加え、管理機能（ロギング、フィルタリング、QoSなど）やVLAN、リンクアグリゲーション、STPなどの高度な機能を搭載していることが多い。
管理機能の有無を明示したい場合は次のように呼んでください。
  アンマネージドL2スイッチ ……管理機能なし
  マネージドL2スイッチ ……管理機能あり

## Slide 46: L3スイッチ
L3スイッチは、機能的にはルーターとL2スイッチを統合したもの。
  ただし、ルーターの全ての機能を持っている訳ではない。 （今日の例で出てきたような単純なルーティングの機能はOK） （NAT、VPNなどの機能は持っていない）
  単純に2つの機械をケーブルでつないだものではなく、 1つのICの中でまとめて処理するため、高速に動作する。
家庭用のルーターは完全に別物。
  こちらはルーター、スイッチ、アクセスポイントなどのうち、 家庭での利用に便利なものだけを詰め込んだ特殊な機械。
    機能面では完全にL3スイッチを超えている。
    処理性能は低い。

## Slide 47: おしまい